宝德自强双路云服务器PR2710P

宝德PR2710P是宝德公司最新推出的一款2U服务器产品，它采用Intel C620系列高性能芯片组，支持第二代英特尔® 至强® 可扩展系列处理器，该机型最多支持内存容量2TB，默认支持8块热插拔3.5寸硬盘，可选支持12盘/24盘版本，并可选扩展全高全长的PCI-E设备。高集成度的设计在有限空间内带来强劲的性能表现足以支撑关键任务的运行。PR2710P提供先进的管理功能和存储技术，具有可靠的可扩充性和高可用性。

应用环境

网络服务供应商

- PR2710P适用于云计算，虚拟化应用，大数据分析，网络游戏、邮件和信息处理，Web搜索。

- 智能，大规模虚拟化和大型节点技术计算。

- 优化机架、2U 外形，有助于用户对大规模集群解决方案进行快速部署及高效维护。

成长性数据中心

- PR2710P性能比上一代产品提升多至 140%，而且具备更出色的能源效率。

云计算解决方案

- 通过提高安全性，消除 I/O 瓶颈，优化密度和性能，提供可靠的虚拟资源，解决数据爆炸性增长带来的存储挑战，为私有云、公共云与混合云提供最为出色和可靠的解决方案。

高性能

- 最大支持2 颗28核第二代英特尔® 至强® 可扩展系列处理器，可提供强大的计算能力，帮助用户应对较重的计算压力。

- 支持英特尔® 通信加速技术(Intel® QAT)，英特尔®高级矢量扩展指令集（英特尔® AVX-512）。

- 12个内存通道，16个内存DIMM槽，最大支持2TB 2933MHz/DDR4，可选支持AEP内存。

- 全面支持U.2，传输速度更快，功耗更降、可靠性更高。

- 默认支持3个扩展槽，可选增加为6个扩展槽，给用户提供灵活的连接选配件。

- 默认集成2个千兆数据网口，可选配增加1个双千兆数据网口模块，或1个双万兆数据网口模块，具有负载均衡、链路汇聚和支持冗余特性，可有效减少网络延迟，1个1000M远程管理专用网口。

高可靠

- 最大支持12个3.5”和2个2.5 ” 热插拔SATA/SAS/SSD硬盘，或26个2.5” SATA/SAS/SSD热插拔硬盘。(选择SAS硬盘需要选配SAS扩展套件)

- 可选支持高可靠性RAID5，提高数据处理性能和保护数据功能。

- 采用智能散热系统，有效降低噪音污染，营造箱体恒温空间；全屏蔽防电磁辐射，抗干扰，防静电(EMI)设计。

- 支持英特尔® 通信加速技术(Intel® QAT) 提供安全的高性能和加速的压缩, 实现网络，云服务和存储功能为虚拟和云环境提供了可靠的保护。

- 可选支持1+1的全冗余供电方式，支持PMBUS电源功耗监控，模块丢失报警等功能，为服务器的运行安全提供更高的安全保障。

低功耗

- 支持降频功能，可在低负载时降低系统能耗。

- 根据热关键器件温度综合调节风扇转速，节能的同时降低了噪音并提高风扇的可靠性。

- 支持能效管理,提供自动化服务器功耗控制，有助于以更少的资源完成更多任务。

技术规格

| 特性 | PR2710P技术规格 |
| --- | --- |
| 形态 | 2U机架服务器 |
| 处理器数量 | 1/2个 |
| 处理器型号 | 第二代英特尔® 至强® 可扩展系列处理器 |
| 内存 | 16 DIMM插槽, 支持2933MHz DDR4的RDIMM内存 ，最大支持2TB，可选支持AEP内存 |
| 硬盘 | 前置： 可支持8个（默认）/12个2.5/3.5英寸SAS/SATA/SSD硬盘，或24个2.5英寸SAS/SATA/SSD硬盘 内置： 可支持2个2.5英寸SAS/SATA/SSD硬盘，或2个2.5英寸U.2 SSD硬盘 后置： 可支持2个2.5英寸SAS/SATA/SSD硬盘，或2个2.5英寸U.2 SSD硬盘 |
| Raid支持 | 支持SATA RAID0、1、10、5， 可选配支持SAS RAID0、1、10、5、50、6、60等，RAID 无缓存/1GB/2GB缓存， 可选缓存掉电保护 |
| 板载网络 | 集成2个Intel x722千兆GE网口；可选配增加1个双千兆数据OCP网口模块，或1个双万兆数据OCP网口模块 |
| PCIE扩展 | 默认提供3个 PCI-E3.0标准插槽，1个OCP专用插槽（PCI-E3.0），最多提供6个 PCI-E3.0标准插槽，1个OCP专用插槽（PCI-E3.0）： PCI-E插槽1（CPU0 引出）：1*半高PCI-E3.0x16插槽（默认）； PCI-E插槽2（CPU0 引出）：1*半高PCI-E3.0x8插槽（默认）； PCI-E插槽3（CPU1 引出）：选配安装一张转接卡，可选支持 3*全高PCI-E3.0x8插槽，或1*全高双宽PCI-E3.0x16插槽和1*全高PCI-E3.0x8插槽； PCI-E插槽4（CPU1 引出）：1*半高PCI-E3.0x8插槽（默认，在PCI-E插槽3选配转接卡时，插槽4需选配转接卡才能支持）； OCP专用插槽（CPU0 引出）：1*Type A/C插槽（默认） |
| 其他端口 | USB2.0 接口：1个（内部1个） USB3.0 接口：5个（前部2个，后部3个） VGA接口：2个（前部1个，后部1个） 管理网口：1个（后部1个） |
| 风扇 | 4个热插拔风扇，可选6个热插拔冗余风扇 |
| 电源 | 标配1个550W白金交流电源模块；支持1+0单电源模式，或1+1冗余电源模式；电源模块可选550W/800W/1200W白金交流电源模块，和800W直流-48V电源模块 |
| 管理 | 支持IPMI2.0，对外提供1个100/1000 Mbps RJ45管理网口，支持iKVM 远程管理 |
| 显示控制器 | 集成Aspeed AST2500 |
| CD-ROM/驱动器 | 选配SATA/USB接口光驱 |
| 支持的操作系统 | Windows Server 2012 R2 Red Hat* Enterprise Advanced Server 7.5 |
| 供电 | 220V AC /240V DC |
| 物理尺寸 | 高87mm*宽438mm*深735mm，支持19”机柜，最低配置毛重约19KG |
| 环境及规范 |
| 环境温度 | 运行时10℃至35℃ 非运行时-40℃至+55°C 周围环境 |
| 相对湿度 | 非运行时 95%，于25°C至30°C温度下不凝结 |
| 噪声 | 运行模式中，于侧位测量声压<50dBA；环境温<28°C时测得声强为6.2BA |
| 静电释放 | 每项英特尔环境温度测试规范15KV |
| 安全标准（中国） | CCC |

服务及支持

PowerLeader提供全国联保，由分布在全国各地PowerLeader专业售后服务网点提供“一站式”服务响应与支持。

- 3年有限现场保修以及现场支持服务

- 4008-870-872热线响应和支持

欲了解更多信息：请访问：http://www.powerleader.com.cn

通信地址：深圳市龙华区清祥路1号宝能科技园7栋B座16楼

宝德集计算机保留对产品规格或其他产品信息（包含但不限于产品重量，外观，尺寸或其他物理因素）不经通知予以更改的权利；本文中所提到的信息，如因产品升级或其他原因而导致的变更，恕不另行通知。本文中所涉及的产品图片均以产品实物为准。

2019年4月中国印刷

P/N:DPPR2710P V1.2